## Slide 1: Взгляд по ту сторону экрана.
Егоров Артём Петрович
«Телевидение»

## Slide 2: Телевидение Что будем вещать?
Аналог?
Нужен ли? Кому?
Цифра
IPTV
DVB-C
OTT!

## Slide 3: Телевидение О чём речь?
ФОРМИРОВАНИЕ/ИСТОЧНИК
Удалённая ГС
Локальная ГС (+резервирование центра)
ТРАНСПОРТ
IP
HFC
ПРИЁМ

## Slide 4: Телевидение Попробуем что-нибудь посчитать.
СФЕРИЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ВАКУУМЕ
Допущения:
Число каналов >= психологической границе 100
FTA каналы не учитываем
Карты операторского типа
CAM модули типа PRO
Два мультиплекса DVB-T2 (20 каналов,4PLP)
Всё с одной спутниковой и одной эфирной антенны
Схему деления сигнала мы не рассматриваем
На постройку антенного поста заложим 50 000 руб.
1CAM стоит 360USD

## Slide 5: Телевидение Легкие решения. PBI – модульное решение
Вариантов вагон и две маленьких коробки. Например
1x DMM-1000MF
5x DMM-1400P-32IP-S2 (80к,10CAM)
1x DMM-2400D-T2 (20к, 0CI)
6 транспондеров, 10CAM,
2 мультиплекса DVB-T2,
2 слота на развитие. 4U+коммутатор
DXP-3800D
8 транспондеров
8 CAM
остальное можем получить при комбинации с 1U шасси
(64к, 8CAM)
DXP-3440DM
4 транспондера,
4 CAM (32/20к)
4QAM
остальное можем получить при комбинации с 1U шасси

## Slide 6: Телевидение Легкие решения. PBI – модульное решение
Вариантов вагон и две маленьких коробки. Например
1x DMM-1000MF
5x DMM-1400P-32IP-S2 (80к,10CAM)
1x DMM-2400D-T2 (20к, 0CI)
6 транспондеров, 10CAM,
2 мультиплекса DVB-T2,
2 слота на развитие. 4U+коммутатор
4800USD + 3600
DXP-3800D
8 транспондеров
8 CAM
остальное можем получить при комбинации с 1U шасси
(64к, 8CAM)
3000USD + 1440
DXP-3440DM
4 транспондера,
4 CAM (32/20к)
4QAM
остальное можем получить при комбинации с 1U шасси
3000USD + 2880
84USD/канал
139 или 150USD/канал
92USD/канал

## Slide 7: Телевидение Тяжелые решения. Sumavision EMR
8 транспондеров, 10СI – 80к
1-2 мультиплекс – 20к
8QAM
2 слота на развитие
5 транспондеров, 10СI (80к)
1-2 мультиплекс (20к)
+8QAM
Нет запаса по слотам

## Slide 8: Телевидение Тяжелые решения. Sumavision EMR
8 транспондеров, 10СI – 80к
1-2 мультиплекс – 20к
8QAM
2 слота на развитие
15700USD + 3600USD + C508
5 транспондеров, 10СI (80к)
1-2 мультиплекс (20к)
+8QAM
Нет запаса по слотам
10900USD + 3600USD
+ EMR + C508
193USD/канал
145USD/канал

## Slide 9: Телевидение Тяжелые решения. PBI DCP
“Тёмная” лошадка с известными характеристиками
4xDCP-2000DM – 8 транспондеров, 8CI (64к)
1xDCP-2000QM – 32QAM
1xDCP-2000MX (4ASI + 16MUX +16TP)
DVB-T2 принять пока нечем, но можем комбинировать!
Лицензии? Это всё таки народная ГС.
12700USD +3600 – ориентировочно

## Slide 10: Телевидение Тяжелые решения. PBI DCP
“Тёмная” лошадка с известными характеристиками
4xDCP-2000DM – 8 транспондеров, 8CI (64к)
1xDCP-2000QM – 32QAM
1xDCP-2000MX (4ASI + 16MUX +16TP)
DVB-T2 принять пока нечем, но можем комбинировать!
Лицензии? Это всё таки народная ГС.
12700USD +3600 – ориентировочно

## Slide 11: Телевидение Другие варианты…
Есть ли возможность доставить трафик извне?

## Slide 12: Телевидение EDGE QAM
SUMAVISION IPQAM3.0
1 шасси
1 карта на 24QAM
Каналов уже совсем не мало
Ждём ответ от PBI
7400USD
SUMAVISION IPQAM Mini
Компактное устройство
6QAM
2800/3100USD

## Slide 13: Телевидение Куда ставим?
Как разместить?
Ширина – 19U
Глубина | энергопотребление?
DMM-1000(200) – 340мм | не более 300(150)Вт.
DMM-3800D – 255мм | 30Вт
DMM-3440DM – 255мм | 150ВТ
DCP-2000 – 430мм | не более 500Вт
EMR3.0 – 568мм | не более 200Вт
IPQAM3.0 – 584мм | не более 350ВТ (1,5Вт на QAM)
IPQAM mini – 200*115*300мм | 35Вт

## Slide 14
Получаем DVB-C из города
EDFA и остаётся лишь вопрос бюджета
Телевидение HFC+PON
Формируем на месте
Передатчик 1550
EDFA и остаётся лишь вопрос бюджета
Подмешиваем сигнал в PON
SNR-FLT-1550

## Slide 15
IPTV over PON
Где тут мультикаст?
Телевидение Multicast over PON

## Slide 16: Телевидение Что поставим конечному абоненту? HFC.
Очень компактный оптический приёмник
SNR-OR-088-07
вход -7 до +2дБм
выход 88+78 дБмкВ
ONU c RF выходом
SNR-ONT-4G-2P-RF
вход -8 до +2дБм
выход 108 дБмкВ

## Slide 17: Телевидение Что поставим конечному абоненту? HFC.
Очень компактный оптический приёмник
SNR-OR-088-07
вход -7 до +2дБм
выход 88+78 дБмкВ
ONU c RF выходом
SNR-ONT-4G-2P-RF
вход -8 до +2дБм
выход 108 дБмкВ
235/170USD
31USD

## Slide 18: Телевидение Что поставим конечному абоненту? IPTV.
Мультимединый развлекательный центр с приёмом IPTV Vermax HD100
STB +
MAG-245/250
тут писать не о чем 

## Slide 19: Телевидение Немного про бюджет.
Факторы влияющие на оптический бюджет
Разъемное соединение APC до 0,5дБ
Сварка до 0,1дБ
Делитель PLC 1x4 до 7.4
Делитель PLC 1x8 до 10.5
Модуль оптического уплотнения
до 0,6дБ
Вход приёмника -5дБм
Выход усилителя - ?

## Slide 20
Телевидение Немного про бюджет.
Попробуем рассчитать снизу вверх.
Приёмник -5дБм
Разъем на приемнике/FLT -0,5..-1 (-4дБм)
Разъем в розетке -0,5 (-3,5дБм)
Делитель PLC выходной разъем -0,5 (-3,0дБм)
Делитель PLC 1х8 10,5 (+7,5дБм)
Делитель PLC выходной разъем -0,5 (+8,0дБм)
Разъем на кроссе -0,5 (+8,5дБм)
Делитель PLC выходной разъем -0,5 (+9,0дБм)
Делитель PLC 1х8 10,5 (+19,5дБм)
Делитель PLC выходной разъем -0,5 (+20,0дБм)
FLT -0.6 (+20,6дБм)
5 Сервисных разъемов дают потери 2,5дБ!!!
1х8
1х8

## Slide 21
Телевидение Немного про бюджет.
1х8
1х4
FLT -0.6 (+20,6дБм)
Делитель PLC выходной разъем -0,5 (+20,0дБм)
Делитель PLC 1х8 10,5 (+19,5дБм)
Делитель PLC выходной разъем -0,5 (+8,0дБм)
Разъем на кроссе -0,5 (+7,5дБм)
Делитель PLC выходной разъем -0,5 (+7,0дБм)
Делитель PLC 1х4 7,4 (-0,4дБм)
Делитель PLC выходной разъем -0,5 (-0,9дБм)
Разъем в розетке -0,5 (-1,4дБм)
Разъем на приёмнике-0,5 (-1,9дБм)
Приёмник -2.4дБм
И сверху вниз

## Slide 22
Телевидение
Вопросы?