## Slide 1: На чем все держится ? Волоконно-оптические сети FTTH в коттеджных поселках

## Slide 2: Основные отличия коттеджных сетей FTTx от городских сетей
Для поселка характерны:
➢ большое расстояние между абонентами
➢ малая плотность абонентов на единицу площади
➢ ограничения на способы строительства сети, элементы сети преимущественно находятся на улице
➢ поэтапное подключение абонентов
➢ более высокая себестоимость подключения абонента

## Slide 3
На участке площадью 10 соток
находится до 150 абонентов
Малая плотность абонентов на единицу площади
На участке площадью 10 соток
находится 1 абонент

## Slide 4
Расстояние между абонентами в
поселке несколько
десятков метров
-Большое расстояние между абонентами
Расстояние между абонентами в
многоквартирном несколько
единиц метров
5-15 метров
30 и более метров

## Slide 5
-Элементы сети преимущественно находятся на улице

## Slide 6
- Поэтапное подключение абонентов
Когда же он достроит свой дом???

## Slide 7
- Более высокая себестоимость подключения абонентов

## Slide 8
Реализация кабельной инфраструктуры:
- Прокладка кабеля в кабельной канализации

## Slide 9
Реализация кабельной инфраструктуры:
- Прокладка кабеля по воздуху

## Slide 10
Основные преимущества воздушного способа строительства ВОЛС:
➢ Высокая скорость монтажа
➢ Низкая стоимость
➢ Быстрое восстановление
Преимущества
Недостатки
Недостатки:
➢ Менее устойчив к воздействию внешней среды
➢ Портят облик поселка

## Slide 11
Элементы сети

## Slide 12
Варианты размещения центрального узла
Аренда помещения

## Slide 13
Варианты размещения центрального узла
Собственное помещение
Очень дорого

## Slide 14
Варианты размещения центрального узла
Климатический шкаф

## Slide 15: Варианты климатических телекоммуникационных шкафов для размещения центрального узла:
Преимущества использования климатического шкафа:
➢ Свободный доступ к оборудования
➢ Удобен в использовании в местах, где окружающая среда неблагоприятна по своим температурным и влажностным характеристикам для эксплуатации оборудования
Настенный климатический шкаф
Напольный
климатический трехсекционный шкаф

## Slide 16: КАБЕЛЬ ДЛЯ FTTH СЕТИ ПОСЕЛКА

## Slide 17
Примеры конструкций подвесных кабелей для оптических сетей доступа: — типа «восьмерка»;
Несущий элемент проволока
Количество волокон: 2 ~12
Максимальная нагрузка при растяжении: 1000 Н
Диаметр кабеля: 5,0±0,2 мм
Масса кабеля: 51 кг/км
Цена от 309 $

## Slide 18
Примеры конструкций подвесных кабелей для оптических сетей доступа: — типа «восьмерка»;
Несущий элемент стальной трос
Количество волокон: 8 ~24
Максимальная нагрузка при растяжении: 4000 Н
Диаметр кабеля: 6,0±0,2 мм
Масса кабеля: 94 кг/км
Цена от 450 $

## Slide 19
Примеры конструкций подвесных кабелей для оптических сетей доступа: — типа «восьмерка»;
Несущий элемент FRP
Количество волокон: 2 ~12
Максимальная нагрузка при растяжении: 500 Н
Диаметр кабеля: 4,5±0,2 мм
Масса кабеля: 41 кг/км
Цена от 340 $

## Slide 20
Примеры конструкций подвесных кабелей для оптических сетей доступа: — самонесущие диэлектрические кабели без металлических элементов (ADSS)
Количество волокон: 2/4/6/8/12
Максимальная нагрузка при растяжении: 500 Н
Диаметр кабеля: 5,0±0,2 мм
Масса кабеля: 21,5 кг/км
Цена от 235 $

## Slide 21: Абонентский оптический кабель для FTTx сетей
Армирующий элемент проволока
Армирующий элемент FRP
Абонентский оптический кабель Alpha Mile для FTTx сетей
Кабель содержит 1/2/4/6 или 8 оптических волокон
Наружная оболочка изготовлена из не распространяющего горение безгалогенного низкодымного материала - LSZH
Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают два силовых элемента из стальных проволок /FRP.
Количество волокон: 1 ~8
Максимальная нагрузка при растяжении: 2200 Н
Диаметр кабеля: 3,0±0,1 мм (1/2/4); 3,5±0,2 мм (6/8)
Масса кабеля: от 9 кг/км
Цена от 88 $
Количество волокон: 1
Максимальная нагрузка при растяжении: 1000 Н
Диаметр кабеля: 3,0±0,1 мм Масса кабеля: 7,5 кг/км
Цена от 132 $
Количество волокон: 1 ~8
Максимальная нагрузка при растяжении: 1000 Н
Диаметр кабеля: 3,0±0,1 мм (1/2/4); 3,5±0,2 мм (6/8)
Масса кабеля: от 7,5 кг/км
Цена от 132 $

## Slide 22
Примеры конструкций подвесных кабелей для оптических сетей доступа: — FTTx кабель типа «восьмерка»;
Несущий элемент проволока
Количество волокон: 1 ~8
Максимальная нагрузка при растяжении: 900 Н
Диаметр кабеля: 5,2±0,2 мм (1/2/4); 6,2±0,2 мм (6/8)
Масса кабеля: от 17 кг/км
Цена от 183 $

## Slide 23
Примеры конструкций подвесных кабелей для оптических сетей доступа: — FTTx кабель типа «восьмерка»;
Несущий элемент FRP
Количество волокон: 1 ~8
Максимальная нагрузка при растяжении: 230 Н
Диаметр кабеля: 5,2±0,2 мм (1/2/4); 6,2±0,2 мм (6/8)
Масса кабеля: от 14 кг/км
Цена от 198 $

## Slide 24
Кабельная арматура

## Slide 25
ТИПЫ ЗАЖИМОВ:
Натягивающие
Зажимы и узлы крепления
Спиральные
Клиновые
Поддерживающие
Спиральные
Плашечные

## Slide 26
Узлы крепления
SNR­-KR-­16N
Рабочая нагрузка 16 кН
Alpha Mile
Рабочая нагрузка до 0,5кН
Ø прутка: 10мм и 12мм
SNR­-KR-­16P
Рабочая нагрузка 16 кН
Узлы крепления для легких кабелей типа FTTH

## Slide 27: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЙ МУФТЫ И БОКСЫ

## Slide 28
ОТИЧЕСКИЕ МУФТЫ
Распределительные оптические муфты и боксы
Муфта оптическая тупиковая серии SNR-FOSC-M
6-48 волокон, 2 порта ввода-вывода
Муфта оптическая тупиковая серии SNR-FOSC-D
24(48) волокон, 4 порта ввода-вывода

## Slide 29
Оптический распределительная коробка на 16 абонентских портов,
Оптический распределительная коробка на 4 абонентских порта
Оптический распределительная коробка на 8 абонентских портов
Оптический распределительная коробка на 12 абонентских порта
Распределительные оптические муфты и боксы

## Slide 30
Пример монтажа распределительной коробки
Удобная конструкция оптического бокса позволяет выполнять подключение поэтапно:
1) первый этап - разделка входящего оптического кабеля, его оконцовывание с помощью пигтейлов, установка оптического делителя и оптических розеток
2) второй этап - подключение претерминированных абонентских кабелей

## Slide 31
Пример монтажа распределительной коробки

## Slide 32: УЧАСТОК АБОНЕНТСКОЙ РАЗВОДКИ
»

## Slide 33
Участок абонентской разводки

## Slide 34
БЫСТРЫЙ КОННЕКТОР
Быстрый коннектор типа SC/UPC для FTTH кабелей
Быстрый коннектор типа SC/APC для FTTH кабелей

## Slide 35
SPLICE-ON КОННЕКТОР

## Slide 36
Технология Splice-On

## Slide 37
ДЛИННЫЙ FTTH ПАТЧ-КОРД

## Slide 38
SNR-FTB-02S
0,64$
Абонентские оптические розетки
SNR-FTB-02F
2,11$

## Slide 39
Примеры абонентской разводки оптического кабеля

## Slide 40
Ethernet vs PON
Сравним!?
На примере одного из реально существующего поселка
Две технологии
161 домохозяйство
Два варианта покрытия 100% и 50%

## Slide 41
Схема кабельной трассы для сети Ethernet со 100% покрытием

## Slide 42
Схема кабельной трассы для сети Ethernet с 50% покрытием

## Slide 43
Схема кабельной трасы для сети PON со 100% покрытием

## Slide 44
Схема кабельной трасы для сети PON с 50% покрытием

## Slide 45
Оборудование в распределительном шкафу для распределения, учета и резервирования электропитания оборудования
Наименование | Рисунок | Количество | Цена
Шкаф климатический |  | 1 | $830,00
Источник бесперебойного питания on-line, 2000 VA серии MX без АКБ |  | 1 | $450,00
Аккумуляторная батарея B12055H |  | 4 | $103,03
Панель 19" с DIN-рейкой 3U |  | 1 | $13,84
Автоматический выключатель Tesla Power 1Р 16А 4,5 кА х-ка С |  | 2 | $1,00
Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП |  | 2 | $2,22
Счетчик электроэнергии НЕВА MT 123 AS E4P 5(60)А рег.72 (дин-рейка) |  | 1 | $39,67
PON = $1752,07
Итого: $922,07
Ethernet = $1752,07x2 = $3504,14

## Slide 46
Оборудование в распределительном шкафу для сети Ethernet со 100% покрытием
Наименование | Рисунок | Количество | Цена
Кросс оптический 19" (ШКОС), до 96 портов |  | 2 | $44,34
Кросс оптический 19" (ШКОС), до 24 портов |  | 1 | $9,43
Сплайс-кассета универсальная FT-U-01 |  | 17 | $14,62
Крышка прозрачная для сплайс-кассеты универсальной FT-U-01 |  | 3 | $1,32
Адаптерная планка для SNR-ODF R-серии (SC) |  | 27 | $10,53
Шнур монтажный оптический SC/APC SM 3м. |  | 364 | $706,16
Адаптер проходной SNR SC/APC-SC/APC |  | 364 | $109,20
Патчкорд оптический SC/APC SM 3 метра |  | 184 | $395,60
Итого: $1293,20

## Slide 47
Оборудование в распределительном шкафу для сети Ethernet с 50% покрытием
Наименование | Рисунок | Количество | Цена
Кросс оптический 19" (ШКОС), до 96 портов |  | 2 | $44,34
Кросс оптический 19" (ШКОС), до 24 портов |  | 1 | $9,43
Сплайс-кассета универсальная FT-U-01 |  | 6 | $5,16
Крышка прозрачная для сплайс-кассеты универсальной FT-U-01 |  | 3 | $1,32
Адаптерная планка для SNR-ODF R-серии (SC) |  | 15 | $5,85
Шнур монтажный оптический SC/APC SM 3м. |  | 204 | $395,76
Адаптер проходной SNR SC/APC-SC/APC |  | 204 | $61,20
Патчкорд оптический SC/APC SM 3 метра |  | 104 | $223,60
Итого: $746,66

## Slide 48
Оборудование в распределительном шкафу для сети PON со 100% покрытием
Наименование | Рисунок | Количество | Цена
Кросс оптический 19" (ШКОС), до 24 портов |  | 2 | $18,86
Сплайс-кассета универсальная FT-U-01 |  | 6 | $5,16
Крышка прозрачная для сплайс-кассеты универсальной FT-U-01 |  | 2 | $0,88
Адаптерная планка для SNR-ODF R-серии (SC) |  | 6 | $2,34
Шнур монтажный оптический SC/APC SM 3м. |  | 52 | $100,88
Адаптер проходной SNR SC/APC-SC/APC |  | 268 | $80,40
Патчкорд оптический SC/APC SM 3метра |  | 26 | $55,9
Делитель оптический планарный SNR-PLC-M-1x8-SC/APC |  | 27 | $639,36
Итого: $903,78

## Slide 49
Оборудование в распределительном шкафу для сети PON с 50% покрытием
Наименование | Рисунок | Количество | Цена
Кросс оптический 19" (ШКОС), до 24 портов |  | 2 | $18,86
Сплайс-кассета универсальная FT-U-01 |  | 6 | $5,16
Крышка прозрачная для сплайс-кассеты универсальной FT-U-01 |  | 2 | $0,88
Адаптерная планка для SNR-ODF R-серии(SC) |  | 15 | $5,85
Шнур монтажный оптический SC/APC SM 3м. |  | 40 | $77,60
Адаптер проходной SNR SC/APC-SC/APC |  | 130 | $39,00
Патчкорд оптический SC/APC SM 3метра |  | 17 | $36,55
Делитель оптический планарный SNR-PLC-M-1x8-SC/APC |  | 10 | $236,80
Делитель оптический планарный SNR-PLC-M-1x4-SC/APC |  | 5 | $91,00
Итого: $511,70

## Slide 50
Кабельная траса для сети Ethernet со 100% покрытием
Наименование кабеля | Рисунок | Количество, км | Цена за км
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 12 волокон |  | 3,300 | $466,29
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 8 волокон |  | 0,800 | $384,00
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 4 волокна |  | 0,400 | $260,57
Длина трасы – 4,500 км
Сумма $1 950,19

## Slide 51
Кабельная траса для сети Ethernet с 50% покрытием
Наименование кабеля | Рисунок | Количество, км | Цена за км
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 12 волокон |  | 0,900 | $466,29
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 8 волокна |  | 0,900 | $384,00
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 6 волокон |  | 0,900 | $297,77
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 4 волокна |  | 0,300 | $260,57
Длина трасы – 3,000 км
Сумма $1 141,21

## Slide 52
Кабельная траса для сети PON со 100% покрытием
Наименование кабеля | Рисунок | Количество, км | Цена за км
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 08 волокон |  | 0,700 | $384,00
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 06 волокон |  | 0,400 | $330,86
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 04 волокна |  | 0,750 | $260,57
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 02 волокон |  | 1,700 | $221,15
Длина трасы – 3,550 км
Сумма $ 972,53

## Slide 53
Кабельная траса для сети PON со 50% покрытием
Наименование кабеля | Рисунок | Количество, км | Цена за км
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 06 волокон |  | 0,700 | $330,86
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 04 волокна |  | 0,200 | $260,57
Кабель оптический Alpha Mile Микро ADSS, 02 волокон |  | 1,800 | $221,15
Длина трасы – 2,700 км
Сумма $ 812,58

## Slide 54
Зажимы и узлы крепления для сети Ethernet со 100% покрытием
Наименование | Рисунок | Количество | Цена за шт.
Зажим анкерный клиновой Alpha Mile 806-01-35 (малый, пластиковый) |  | 268 | $3,41
Узел крепления натяжной Alpha Mile |  | 100 | $2,60
Лента монтажная нержавеющая С201, 20x0.7 мм (кассета 50м) |  | 6 | $35,03
Скрепа монтажная |  | 3 | $11,51
Сумма $1 436,59

## Slide 55
Зажимы и узлы крепления для сети Ethernet с 50% покрытием
Наименование | Рисунок | Количество | Цена за шт.
Зажим анкерный клиновой Alpha Mile 806-01-35 (малый, пластиковый) |  | 200 | $3,41
Узел крепления натяжной Alpha Mile |  | 100 | $2,60
Лента монтажная нержавеющая С201, 20x0.7 мм (кассета 50м) |  | 3 | $35,03
Скрепа монтажная |  | 2 | $11,51
Сумма $ 1082,11

## Slide 56
Зажимы и узлы крепления для сети PON со 100% покрытием
Наименование | Рисунок | Количество | Цена за шт.
Зажим анкерный клиновой Alpha Mile 806-01-35 (малый, пластиковый) |  | 200 | $3,41
Узел крепления натяжной Alpha Mile |  | 100 | $2,60
Лента монтажная нержавеющая С201, 20x0.7 мм (кассета 50м) |  | 5 | $35,03
Скрепа монтажная |  | 3 | $11,51
Сумма $1 169,68

## Slide 57
Зажимы и узлы крепления для сети PON с 50% покрытием
Наименование | Рисунок | Количество | Цена за шт.
Зажим анкерный клиновой Alpha Mile 806-01-35 (малый, пластиковый) |  | 200 | $3,41
Узел крепления натяжной Alpha Mile |  | 100 | $2,60
Лента монтажная нержавеющая С201, 20x0.7 мм (кассета 50м) |  | 3 | $35,03
Скрепа монтажная |  | 1 | $11,51
Сумма $ 1 064,60

## Slide 58
Муфты и оптические распределительные коробки для сети Ethernet
Наименование | Рисунок | Количество | Сумма
100% покрытие |  |  | 
Коробка распределительная оптическая |  | 17 | $833,68
50% покрытие |  |  | 
Коробка распределительная оптическая |  | 13 | $637,52

## Slide 59
Муфты и оптические распределительные коробки для сети PON
Наименование | Рисунок | Количество | Сумма
100% покрытие |  |  | 
Коробка распределительная оптическая |  | 24 | $1 176,96
50% покрытие |  |  | 
Коробка распределительная оптическая |  | 15 | $735,60

## Slide 60
Стоимость подвеса оптического кабеля и монтажные работы:
Подвес кабеля – 900$ за км
Сварка кабеля – 5$ за сварку

## Slide 61
Итого: стоимость оборудования в распределительном шкафу для сети PON и Ethernet
Chart: Ethernet vs PON
| 1 | 0.5
Ethernet | 14887.8 | 10831.64
PON | 9385.02 | 7506.55

## Slide 62
Примеры ввода абонентского кабеля

## Slide 63
Примеры ввода абонентского кабеля

## Slide 64
Участок абонентской разводки для сети Ethernet и PON
Наименование | Рисунок | Количество | Цена
Кабель оптический Alpha Mile FTTx, с дополнительным несущим элементом (проволока 1.0 мм), 1 волокно |  | 0,08 | $176,22
Зажим анкерный клиновой Alpha Mile 806-01-35 (малый, пластиковый) |  | 4 | $3,41
Узел крепления для легких кабелей типа FTTH и SNR-FOCA-UT1 |  | 4 | $0,93
Узел крепления поддерживающий для легких кабелей типа FTTH |  | 1 | $0,64

## Slide 65
Участок абонентской разводки для сети Ethernet и PON
Наименование | Рисунок | Количество, км | Цена
Разъем оптический FiberFox "Splice-On Connector" SC/APC для кабеля 2,0 х 3.0 |  | 2 | $3,29
Розетка оптическая SNR-FTB-02F |  | 1 | $1,82
Адаптер проходной SNR SC/APC-SC/APC |  | 1 | $0,37
Патчкорд оптический SC/APC SM 3метра |  | 1 | $2,18
Работа по прокладке и подключению |  |  | $100

## Slide 66: Сварочные аппараты и измерительное оборудование

## Slide 67
Сварочные аппараты

## Slide 68
Jilong
KL-280G
Автоматический сварочный аппарат KL-280G
работает со всеми типами волокон,
улучшенная система выравнивания волокна по сердцевине,
работа в диапазоне от -10С до +50С,
один заряд батареи на 160 сварок/усадок.

## Slide 69
Jilong
KL-500
Автоматический сварочный аппарат KL-500 - самый маленький аппарат в своем классе.
Работает со всеми основными типами оптических волокон.
юстировка волокон может быть произведена как по сердцевине и по оболочке свариваемых волокон, так и в ручную.
Работа в диапазоне от -10С до
+50С,
один заряд батареи на 120 cварок/усадок.

## Slide 70
FiberFox
Mini 4S
Автоматический сварочный аппарат Mini 4S
работает со всеми типами волокон,
улучшенная система выравнивания волокна по сердцевине DCA,
Работа в диапазоне от -15С до +60С,
один заряд батареи на 130 сварок/усадок

## Slide 71
Автоматический сварочный аппарат Mini 6S
работает со всеми типами волокон,
улучшенная система выравнивания волокна по сердцевине DWACAS,
Работа в диапазоне от -15С до +60С,
один заряд батареи на 130 сварок/усадок
FiberFox
Mini 6S

## Slide 72
SNR
SNR-OLS-01
Стабилизированный источник оптического излучения в двух диапазонах длин волн 1310 и 1550нм,с возможностью модуляции излучения с частотой 270/1000/2000 Гц.

## Slide 73
SNR
SNR-OMT-12C
Многофункциональный оптический тестер SNROMT - 12C сочетает функциональные возможности
измерителя мощности, источника стабилизированного оптического излучения и визуального дефек-
тоскоп для поиска неисправностей

## Slide 74
Alpha Mile
Портативный оптический рефлектометр AM-OTDR-01 и AM-OTDR-02. Прибор измеряет затухания
в оптических волокнах и их соединениях, длину
оптического волокна и расстояния до неоднородностей волоконно-оптических линий связи.

## Slide 75
Chart: