## Slide 1: Проекты РосНИИРОС Валерий Темников Главный инженер проектов АНО «"Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей" temnikov@ripn.net

## Slide 2
Что такое Internet Exchange?
IX – нейтральная инфраструктура для установления межсетевой связности.
Состав IX на примере Московского Internet Exchange:
Сеть коммутации Metro Ethernet
  Порты 10 Мбит/с – 10Гбит/с
  Поддержка сегментации на VLAN (802.1q)
Общеполезные сетевые службы
  DNS, route-server, multicast, IPv6
Сообщество участников
  Общение, форумы, ассоциации
  Контактный лист

## Slide 3: Предпосылки для образования Internet Exchange

## Slide 4
Московский Internet Exchange
Основан в 1995 году, как проект РосНИИРОС.
Самостоятельная организация с 2001 года.
С 2002 года – член ассоциации Euro-IX.
215 операторов-участников (4-е место в Европе).
Трафик 20Гбит.
Eмкость подключенных портов 100+ Гбит.
10 узлов в Москве
Порядка 5000 анонсов на route-server (сравнимо с крупнейшими российскими операторами)

## Slide 5
Некоторые участники MSK-IX
Хостинговые компании и дата-центры | Контент-провайдеры
AS6903 Зенон Н.С.П AS15756 Караван-Телеком AS16083 Компания СТЕК AS25532 Мастерхост AS29076 Филанко AS30943 Вэб Хостинг AS41126 Хостинг-Центр РБК | AS13238 Яндекс AS24638 Рамблер AS41239 Нетвиль AS44258 Мамба Скоро: AS____ G**gle

## Slide 6
Проект RU-IX РосНИИРОС
Цель проекта – построение IX операторского класса в крупных городах РФ по типу MSK-IX.
Основные предпосылки – появление критической массы операторов для взаимодействия (ШПД, магистральные, контент).
Координация и финансирование проекта – РосНИИРОС.

## Slide 7
География RU-IX
С.-Петербург
3 узла
52 участника
Москва
10 узлов
210 участников
Новосибирск
3 узла
25 участников
Самара
1 узел
5 участников
Ростов-на-Дону
Владивосток
Екатеринбург окт. 2007
1 узел
14 участников

## Slide 8: Что такое Anycast?
Это не протокол, не другая версия IP, не проприетарная технология
Не требует специальных свойств серверов, сетей или клиентов
Не требует изменений существующей инфраструктуры
Проект Anycast РосНИИРОС

## Slide 9: Что такое Anycast?
«Прозрачный» для клиентов механизм, направляющий пакеты к одному из нескольких серверов группы;
Реализуется анонсированием одного адреса (префикса) одновременно из нескольких источников (IGP+EGP);
Используется в распределённых системах DNS;

## Slide 10: Преимущества
Уменьшение времени ответа;
Простое масштабирования системы с распределением нагрузки;
Надежность;
Устойчивость к DDOS атакам:
  Локализация на единичных узлах;
  Ограничение области воздействия;
  Локализация источника атаки;
Уменьшения списка адресов серверов

## Slide 11: Проблемы
Требования к сервису: операционное время, многопакетные транзакции;
Проблемы и ограничения BGP:
  Ограничение на длину префикс (не менее /24);
  Route dampening (BGP);
  Возможность захвата сервиса;
Трудности идентификации узла:
  Со стороны клиентов сервиса;
  Со стороны службы эксплуатации сервиса;

## Slide 12: Безопасность
Защита от DDOS атак:
  Локализация атакующего трафика;
  Распределенная обработка;
Компрометация сервера:
  Отключение сервера без ущерба для системы;
Захват сервиса:
  Администрирование;
  Защита обмена между BGP – пирами;
  Мониторинг;

## Slide 13: Развертывание
Плотность распределения клиентов

## Slide 14: Развертывание
Плотность распределения клиентов

## Slide 15: Развертывание
Плотность распределения клиентов

## Slide 16: Развертывание
Плотность распределения клиентов

## Slide 17: Развертывание
Плотность распределения клиентов

## Slide 18: Узлы Anycast
Действующие узлы
Строящиеся узлы

## Slide 19: Узлы Anycast
Действующие
Москва
Санкт-Петербург
Самара
Екатеринбург
Новосибирск
Амстердам
Строящиеся
Владивосток
Ростов-на-Дону
Прага
Майями
Сан-Франциско

## Slide 20: Узлы Anycast
Коммутирующее
ядро
Eth0
192.168.1.2/30
Lo0
194.85.252.62/32
Eth0
192.168.2.2/30
Lo0
194.85.252.62/32
Server A
Server B
BGP
IGP
Redistribution
Кластер
_AS42139_AS42385
194.85.252.0/24

## Slide 21: Узлы Anycast
Router
Server A
Server B
Router
Router
Server A
Server B
Server A
Server B
Самара
_AS44597_AS42385
194.85.252.0/24
Екатеринбург
_AS42728_AS42385
194.85.252.0/24
Новосибирск
_AS42139_AS42385
194.85.252.0/24
BGP Announcements

## Slide 22: Узел Anycast
Коммутирующее ядро
  Routers Cisco 72XX;
  Switches Cisco Catalyst 35XX;
Серверный кластер
  Сервера Intel Xeon, 3 GHz, RAID;

## Slide 23: Статистика
Распределение Автономных систем по федеральным округам РФ (декабрь 2007г.)

## Slide 24: Статистика
Распределение кэширующих серверов по федеральным округам РФ (декабрь 2007г.)

## Slide 25
Нагрузка на систему DNS
за год возрастает в 1.5 – 2 раза.

## Slide 26: Услуги
  Надежная система DNS;
  Размещение первичных и вторичных зон;
  Локальные услуги DNS по технологии Anycast внутри сетей операторов ;

## Slide 27: Вопросы ?
Благодарю за внимание
temnikov@ripn.net